Załącznik nr 3

PARAMETRY OCENIANE

Oceniane parametry techniczne podlegające ocenie

Zadanie nr 1

- Cewniki diagnostyczne 6F:

– cewnik zbrojony o dobrej rotacyjności, odporny na załamania – podwójne zbrojenie

– atraumatyczna końcówka

– dobra widoczność cewnika na skopii

– duża średnica wewnętrzna (min 0,058) przy 6F

– pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ

– duży wybór kształtów i rozmiarów krzywizn.

- Cewniki balonowe:

– długość użytkowa 140 cm

– wymagane ciśnienia: nominalne min. 6 atm, RTB min. 14 atm

– niski profil balonu (crossing profile do 0,024 dla średnicy 3,0)

– szeroki wybór średnic

–szeroki wybór długości

– hydrofilne pokrycie balonu umożliwiające pasaż przez zwężenia.

- Stenty pokryte substancją antyproliferacyjną – ewerolimus

– średnica min. 2,5mm,

– długość do 28mm i dłuższe

– ciśnienie RBP 16 atm.

– stopień skrócenia poniżej 1%

- Protekcja dystalna

- Cewnik balonowy tnący.

- Stent pokryty pochodną rapamycyny z polimerem biodegradowalnym, do bardzo krętych naczyń

Zadanie nr 2

- Prowadniki angioplastyczne

– średnica 0,014

– dobra manewrowalność, gładkie przejście do części dystalnej

– szeroka gama sztywności części dystalnej

– szeroka gama stopni twardości końcówki (min. 4 sto[pnie)

–obecność odmian pokrytych substancją hydrofilną, hydrofobową

– duży wybór rodzajów (min. 20).

- Cewniki balonowe

– długość użytkowa 140 cm do 145 cm

– wymagane ciśnienia: nominalne 8 AT, RTB min. 14 AT

– niski profil balonu (crossing profile do 0,024 dla średnicy 3,0)

– szeroki wybór średnic (od 1,5 do 4,0 mm)

– hydrofilne pokrycie balonu ułatwiające pasaż przez zwężenie

– dwa markery

- Stenty pokryte substancją antyproliferacyjną - ewerolimus

– średnica min. 2,5mm,

– długość do 28mm,

– ciśnienie RBP 16 atm.

– stopień skrócenia poniżej 1%

- Stenty GRAFTY

- Balony wysokociśnieniowe

- Prowadnik do inwazyjnego pomiaru gradientu ciśnień FFR kompatybilny z aparatem do FFR St. Jude Medical

Zadanie nr 3

- Cewniki prowadzące

– cewniki zbrojone odporne na złamania i skręcenia

– średnica 6F do 8F

–dla cewników 6F średnica światła min. 0,068 do 0,071

– pełna gama kształtów z uwzględnieniem krzywizn do tzw. silnego podparcia

– atraumatyczna, dobrze widoczna na skopii końcówka

- Cewniki balonowe

– długość użytkowa 140 cm

– wymagane ciśnienia nominalne min. 8 AT, RTBP 14 AT

– niski profil balonu (crossing profile 0,023 dla średnicy 3,0)

– szeroki wybór średnic (od 1,5 mm do 4,0 mm)

– szeroki wybór długości (należy podać)

– hydrofilne pokrycie balonu ułatwiające pasaż przez zwężenie

– możliwość stosowania w technice kissing ballon przy cewnikach 6F

- Koszulki naczyniowe długie 6 – 8 F

– kaniula odporna na złamania i skręcenia

– atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a poszerzaczem

– szczelny zawór umożliwiający swobodne przechodzenie cewników

- Stenty wieńcowe pokryte lekiem – DES

– substancja czynna – syntetyczna pochodna Sirolimusa,

– średnica od 2,25mm, długość do 38mm,

– brak zmiany profilu przy przechodzeniu przez ciasne i kręte naczynia,

– stent modularny.

- Cewnik aspiracyjny

w komplecie: strzykawka, koszyczki, przedłużacz 25cm z kranikiem

Zadanie nr 4

- Cewniki balonowe

– typ semi - compliant

– profil wejścia 0,017”

– RBP 14 atm.

– długość 6-30mm

– średnica 1,25-4,0mm

- Cewnik balonowy wysokociśnieniowy

- Stent chromowo - kobaltowy, hybrydowy

– konstrukcja hybrydowa

– polimer biodegradalnym

– ciśnienie nominalne 8 AT

– crossing profile 0,039 dla 3 mm

- Cewnik balonowy do odsysania skrzeplin 6F

- Bioresorbowalne rusztowanie naczyniowe

Zadanie nr 5

- Stenty do prostych zmian

– stenty montowane na balonie wysokociśnieniowym RTB min. 16 AT

– zachowany dobry odstęp do gałęzi obocznych pokrytych przez stenty

– podać dostępne średnice oraz długości stentów.

- Stenty pokryte lekiem antyproliferacyjnym – Sirolimus

– średnica min. 2,00 do 4,55mm,

– długość do 40 mm,

– ciśnienie RBP min. 16 atm.

– skrócenie stentu przy rozprężeniu nie więcej niż 0,5%

– ciśnienie nominalne 8 AT

- Stenty pokryte lekiem dedykowane do bifurkacji

- Cewnik balony do angioplastyki

- materiał balonu nylon

- średnica balonu 1,25 – 4,00 mm co 0,25 mm

- ciśnienie nominalne 8 atm

- RBP 14 atm, 16 atm

- Kateter wieńcowy do angioplastyki balonowej dedykowany do CTO

- materiał balonu nylon

- średnica balonu 0,75 i 0,9 mm

- długość balonu 10 i 20 mm

Zadanie nr 6

- Igły angiograficzne 18g x 70 mm

- Rampy dwudrożne

- Łączniki zwykłe

- Prowadniki angiograficzne

– średnica 0,032 do 0,038

– długość 150 cm

– dobra manewrowalność

– zakończenie typu J

– Y adapter (łącznik, bez dokręcanej zastawki, z uszczelką, z obecnością drenu bocznego z kranikiem do płukania układu)

- Prowadniki angiograficzne długie

- Rotatory (torquery)

- Yconector typu przesuwowego

- Interoducer do kaniulacji tętnicy promieniowej

- Przedłużacz wysokociśnieniowy

- Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej

- Introducer do tętnicy udowej 5F – 8F

Zadanie nr 7

- Pompy inflacyjne

– objętość 25ml

– mechanizm zabezpieczający pozwalający na łatwą manipulację

– skala pomiarowa do 30atm

– precyzyjne pompowanie i szybkie spuszczanie powietrza

– wysokociśnieniowy dren o długości 30 cm z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym

- Kopułka do pomiaru linii ciśnień

– do przetworników 844

– membrana z PUR

– przeźroczysta

– łatwe napełnianie

– łącznik typu „mer”

– sterylne, pojedyncze opakowanie.

- Pakiet bielizny operacyjnej ze sprzętem

| Lp. | Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch XL | 2 |
| 2 | Prześcieradło angiograficzne | 1 |
| 3 | Osłona foliowa 1,10m x 1,10m (czepek) | 2 |
| 4 | Serweta 80 x 100cm | 1 |
| 5 | Rampa dwudrożna | 1 |
| 6 | Prowadnik diagnostyczny 180cm lub 200cm | 1 |
| 7 | Strzykawka z luer lock 10ml | 1 |
| 8 | Strzykawka z luer lock 20ml Omnifix lub równoważny | 1 |
| 9 | Strzykawka zwykła 10ml | 1 |
| 10 | Strzykawka zwykła 5ml | 1 |
| 11 | Bezpieczna igła 12 ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 12 | Bezpieczna igła 6 ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 13 | Przedłużacz niskociśnieniowy 150cm | 1 |
| 14 | Intrafix (zestaw do kroplówki) | 2 |
| 15 | Miska nerkowata | 1 |
| 16 | Miska 125ml | 1 |
| 17 | Kleszczyki | 1 |
| 18 | Skalpel z uchwytem i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 19 | Gaziki 75 x 75 | 30 |
| 20 | Miska 250ml | 1 |
| 21 | Miska na prowadnik 1200ml | 1 |
| 22 | Serweta absorbująca | 1 |
| 23 | Chusta / przykrycie na stolik | 1 |
| 24 | Worek | 1 |
| 25 | Karton | 1 |
| 26 | Serweta do nakłucia tętnicy promieniowej (osobno pakowana) | 1 |

- Balony typu DEB

- Cewnik balonowy do PACA, uwalniający Paclitaxel

- długości balonu od 10mm do min 30mm, z dostępnymi minimum 6 rozmiarami

- Średnice balonu od 2,0mm, z dostępnymi minimum 6 średnicami

- Średnica/ profil wejścia cewnika – 0,017”

- Shaft proksymalny: ≤ 1,8Fdla wszystkich rozmiarów

- Shaft dystalnym: ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów

- Sposób uwalniania: pojedyncza aplikacja o czasie 30-60 sek.

- Ciśnienie nominalne inflacji 7 atm; RBP-14atm

- potwierdzona skuteczność w redukcji restenozy (TLR poniżej 7% w obserwacji minimum roczne, LLL w granicach 0,20 mm) w opublikowanych badaniach klinicznych na minimum 200 pacjentach

- Stent pokryty lekiem sirolimus bez polimeru

- brak powłoki polimerowej

- całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu

- minimalny zakres średnic 2,0 – 4,0mm (min. 7 średnic)

- minimalny zakres długości stentu: od min. 9mm do min. 32mm (min. 7 długości)

- shaft: proxymalny 1,9F; shaft dystalnym 2,5F (dla wszystkich rozmiarów)

- długość systemu doprowadzającego min. 145 cm

- estry profile 0,016”

- profil przejścia dla średnicy 3.0 ≤ 0.035”

- ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5mm.

- Osłona foliowa (czepek) 110 x 110 cm

- Serweta absorpcyjna

- Zestaw do drenażu osierdzia z workiem

Zadanie nr 8

- Introducer do kaniulacji tętnicy promieniowej

– średnice 5F, 6F, 7F

– w zestawie z igłą i prowadnikiem 0,021”

– długości 7, 11, 23 cm

– duża średnica wewnętrzna

– odporne na złamanie i zagięcia

– automatyczne przejście między koszulką a poszerzaczem

– szczelny zawór

– ucho do szwu chirurgicznego

– boczny odpływ

– termin ważności 2 lata

- Cewniki balonowe

– powłoka hydrofilna

– niski crossing profilu

– dobra widoczność w skopii

- Koszulka naczyniowa krótka 6F z prowadnikiem

- Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej

- Prowadnik angiograficzny hydrofilny

- Mikrocewnik OTW - hydrofilny 130 cm - 150 cm

- Stenty typu DES – (sirolimus)

- Adapter do KISSING BALOON

- Igła tępa

- Zamykacz do tętnicy udowej

Zadanie nr 9

  - Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki

| Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie wymaganych parametrów ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)) |
| --- | --- |
| Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |
| Średnica 0,014” |  |
| Prowadnik wykonany ze stali 316l |  |
| Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip o sztywności końcówki 0,5 i 0,7g |  |
| Końcówka cieniująca 3cm (platyna) |  |
| Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz j |  |
| Pokrycie hydrofilne na oplocie |  |
| Dostępne długości: 180cm i 300cm |  |
| Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach |  |
| Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 30 sztuk |  |

  - Mikrocewnik do rekanalizacji tętnic wieńcowych

| Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie wymaganych parametrów ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)) |
| --- | --- |
| Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej |  |
| Cewniki posiadające taperowanyszaft o średnicy proksymalnej 2,6 f i dystalnej 1,9 f |  |
| Dostępne długości 135 cm i 150 cm |  |
| Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” |  |
| Kanał wewnętrzny pokryty ptfe, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” |  |
| Oplot wykonany z 18 drutów stalowych |  |
| Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” |  |
| Dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 75 cm szaftu |  |
| Taperowana końcówka mikrocewnika nieprzepuszczalna dla promieni rtg zawierająca proszek wolframowy |  |
| Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 5 sztuk |  |

  - Prowadnik do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO)

| Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie wymaganych parametrów ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)) |
| --- | --- |
| Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |
| Średnica 0,014” |  |
| Prowadnik wykonany ze stali 316l |  |
| Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip |  |
| Dostępne prowadniki o sztywność końcówki 0,5g, 0,6g; 0,8g; 1,0g; 3g; 3,5g; 4,5g; 6g; 9g; 12g, z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika |  |
| Kształt końcówki: prosta i j |  |
| Dostępne długości: 180cm, 190 i 300cm |  |
| Dostępne prowadniki z końcówką tapetowaną do 0,009 |  |
| Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 10 sztuk |  |

  - Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym supportem do rekanalizacji i długich zabiegów z możliwością pracy z koszulką i bez koszulki

| Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 6.5F, 7F, 7.5F , 8F, 8.5F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0.070” dla 6.5F, 0,081” dla 7F i 7.5 F oraz 0,090” dla 8F i 8.5F |  |  |
| miękka, atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka |  |  |
| odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką |  |  |
| metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie |  |  |
| dostępna wersja „bezkoszulkowa” o bardzo dużym świetle wewnętrznym przy zachowaniu zewnętrznego wymiaru na poziomie 6F i mniejszym do zabiegu z dostępu promieniowego |  |  |
| cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu (opisać) |  |  |

  - Cewniki diagnostyczne

- Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal (3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft

- Krzywizna Pigtail z 8 otworamibocznymi

- Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

- Wykonane z nylonu Pebax zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

- Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą

- Cewniki zbrojone

- Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

- Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

- Duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

  - 7F: 0,070”

- Wysoki przepływ

- Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

- Długości cewników 80cm – 110 cm

- Min. 48 krzywizn dla 6F

- Końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego, atraumatycznego tworzywa - nylonu