Załącznik nr 2

stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii równoważnych

| ŁÓŻKO SZPTALNE 20 szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Łóżko szpitalne | Podać/model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Szerokość całkowita wraz z barierkami i odbojnikami 900-990 mm ( prześwit drzwi na sale chorych 100cm ! ) | TAK podać |  |
| 6. | Długość całkowita min. 2100 mm | TAK podać |  |
| 7. | Wysokość leża od podłogi 500 mm (+/-50 mm) | TAK podać |  |
| 8. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 9. | Leże podzielone na min. 2 segmenty | TAK |  |
| 10. | Segmenty leża wypełnione lakierowanymi lamelami lub metalową siatką montowaną na stałe pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 11. | Szczyty łóżka wyposażone w uchwyty do prowadzenia łóżka. | TAK |  |
| 12. | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie min. 0-70⁰ | TAK podać |  |
| 13. | Leże łóżka wyposażone w otwory do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 14. | Łóżko zapatrzone w krążki lub listwy odbojowe. | TAK |  |
| 15. | Cztery koła jezdne z blokadą o średnicy min 125mm | TAK |  |
| 16. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne, termiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| *17. | Udźwig łóżka min. 200 kg | podać | 200 kg- 0 pkt 201-210 kg -1 pkt 211-220 kg -2 pkt 221-230 kg -3 pkt 231-240 kg -4 pkt 241- 250 kg i powyżej- 5 pkt |
| 18. | Wybór kolorystyki łóżek i szczytów ( podać ilość dostępnych kolorów) | TAK |  |
| 19. | Wyposażenie każdego łózka: -materac w pokrowcu zmywalnym paro-przepuszczalnym o grubości. min. 12 cm - barierki boczne składane wzdłuż ramy łóżka, zabezpieczające min 75% długości leża łóżka | TAK |  |
| 20. |  | TAK |  |
| ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNE 4 szt. |
| Lp. | CECHY APARATU | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Łóżko szpitalne elektryczne | Podać/model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Zasilanie 230 V, 50 Hz Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu | TAK |  |
| 6. | Konstrukcja nośna w postaci podwójnych ramion wznoszących lub pantograf. Leże podparte w min. 8 pkt | TAK |  |
| 7. | Wymiary całkowite z barierkami, odbojnikami i ramą ortopedyczną - Długość min. 2100mm - Szerokość 900 do 990mm ( prześwit drzwi na sale chorych 100cm ! ) | TAK podać |  |
| 8. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK podać |  |
| 9. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców min 0-70° - segment uda min 0-35° - kąt przechyłu Trendelenburga min 0-15° ( dopuszcza się rozwiązanie mechaniczne na siłowniku ) - kąt przechyłu anty-Trendelenburga min 0-15° ( dopuszcza się rozwiązanie mechaniczne na siłowniku ) | TAK |  |
| 10. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min 400 do 750 mm ( +/- 60mm ) | TAK |  |
| 11. | Czas zmiany wysokości leża w dostępnym zakresie max. 30 sekund. | TAK |  |
| 12. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci. | TAK podać |  |
| * 13. | Łóżko z funkcją przedłużenia leża o min 150 mm | TAK/NIE | TAK-5 pkt NIE-0 pkt |
| 14. | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. | TAK podać |  |
| *15. | Udźwig łóżka min. 200 kg | podać | 200 kg- 0 pkt 201-210 kg -2 211-220 kg -4 221-230 kg -6 231-240 kg -8 241-250 kg i powyżej- pkt 10 pkt |
| 16. | Łóżko zapatrzone w 4 krążki odbojowe. | TAK podać |  |
| 17. | Cztery koła jezdne z blokadą centralną i kierunkową o średnicy min 125mm | TAK |  |
| 18. | Barierki boczne lakierowane, wykonane z 3 segmentów metalowych, bezpieczne składanie wzdłuż leża za pomocą przycisku lub odciąganego mechanizmu zwalniającego, min na 75% długości | TAK podać |  |
| 19. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne, termiczne i promieniowanie UV | TAK podać |  |
| 20. | Szczyty łóżka wyposażone w uchwyty do prowadzenia łóżka. | TAK |  |
| 21. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki, możliwość zawieszenia worków urologicznych | TAK |  |
| 22. | Leże wyposażone w uchwyty zapobiegających przesuwaniu się materaca. | TAK |  |
| 23. | Wybór kolorystyki łóżek i szczytów ( podać ilość dostępnych kolorów) | TAK |  |
| 24. | Wyposażenie 4 łóżek: - materace w pokrowcu zmywalnym paro-przepuszczalnym o grubości. min. 12 cm | TAK |  |
| SZAFKA SZPITALNA PRZYŁÓŻKOWA 24 szt. |
| Lp. | CECHY APARATU | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Szafka przyłóżkowa | Podać/model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Szkielet szafki metalowy, zastosowane tworzywo (HPL, ABS) wodoodporne, wytrzymałe mechanicznie, termicznie, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 95 cm, +/-15 cm - Głębokość : 50 cm, +/-10 cm - Szerokość: 55 cm, +/-10 cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: min. 75– 105cm | TAK podać |  |
| 7. | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę, znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości min 80mm - półkę wewnątrz szafki, - drugą szufladę o wysokości min 350mm lub zamykaną półkę - półkę na basen/kapcie - wieszak na ręcznik - blat boczny składany z płynną regulacją wysokości | TAK |  |
| 8. | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia | TAK |  |
| 9. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty | TAK |  |
| 10. | Układ jezdny z blokadą: min. 4 koła jezdne z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyboru kolorystyki kompatybilna z łóżkami ( podać ilość dostępnych kolorów) | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
| * | Kryterium Oceniane |
| L.p | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis, zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię. Certyfikat ISO potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 3. | Dokumentacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
| 4. | Szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego oraz technicznego w ramach zakupu urządzenia w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 5. | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 6. | Łóżka i szafki jednego producenta, jednej grupy kapitałowej | TAK |  |
| 7. | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy - 10 pkt 48 m-cy - 20 pkt |
| 8. | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów | TAK |  |
| 9. | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
| 10. | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni roboczych Dotyczy również uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas eksploatacji, zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK opisać |  |
| 11. | Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie ( dotyczy łóżek elektrycznych ) | TAK |  |
| 12. | Termin dostawy max 60 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 13. | Dostawa urządzeń do siedziby zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem | TAK |  |
| 14. | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

| Lp | Opis asortymentu | Jm/ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość pozycji NETTO | Stawka VAT | Wartość pozycji BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓŻKO SZPTALNE | 20 szt |  |  |  |  |
| 2 | ŁÓŻKO SZPTALNE ELEKTRYCZNE | 4 szt |  |  |  |  |
| 3 | SZAFKA SZPITALNA PRZYŁÓŻKOWA | 24 szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.